## Slide 1: Tag 3: Low Level Steuerung​, Hände und Endeffektorsteuerung
Humanoid
Academy

## Slide 2: Zeitplan Tag 3

## Slide 3: Tagesziele
LowLevel joint control sicher anwenden
Unterschied arm_sdk vs. LowCmd / dev_mode verstehen
q, dq, Kp, Kd und tau korrekt einordnen
Safety ramping: Increment, Clamp und Ramp verwenden
g1.release_arms(), g1.engage_arms(), g1.move_ll_joint() testen
Dex3: open/close, release_fingers und tactile pressures auslesen
Teach & Repeat mit Beispiel: Kaffee-/Sodadose greifen
Inverse Kinematics mit ik_move_ee und ik_pose_cli_v3 nutzen

## Slide 4: Overview Hand & Armvarianten​
DFX Dexterous Hand

## Slide 5: G1 Basic (Tanzen)

## Slide 6: G1 FÜNF FINGER

## Slide 7: G1 FÜNF FINGER

## Slide 9
https://we.tl/t-vGViFDhFp9nWuhSy

## Slide 10: LocoClient Stabilität mit DFX Hände (Running Mode)

## Slide 11: LocoClient Stabilität mit DFX Hände (Regular Mode)

## Slide 12: Low Level Steuerung
LowLevel joint control
Arm SDK vs. LowCmd / dev_mode
q, dq, Kp, Kd, τ
Safety ramping: Increment → Clamp → Ramp
Nur eine aktive Kontrollquelle pro Arm verwenden

## Slide 13: LowLevel Joint Control
Konzept
Ziel: einzelne Gelenke direkt und kontrolliert bewegen
arm_sdk
High-Level Armsteuerung über SDK
Für Gesten, Posen und reguläre Armbewegungen
LowCmd / dev_mode
Direkte Gelenkbefehle an q, dq, Kp, Kd, τ
Nur mit Begrenzung und Rampen verwenden

## Slide 14: q, dq, Kp, Kd und τ
q – Gelenkposition
Ziel- oder Ist-Winkel des Gelenks in rad
dq – Gelenkgeschwindigkeit
Änderung der Gelenkposition in rad/s
Kp – Positionsverstärkung
Wie stark das Gelenk dem Positionsfehler folgt
Kd – Dämpfungsverstärkung
Reduziert Schwingen und schnelle Bewegungen
τ – Gelenkmoment
Drehmomentbefehl oder gemessenes Moment in Nm

## Slide 15: Increment, Clamp, Ramp – Never Jump
Bei der Low-Level- und IK-Regelung sollten Zielwertänderungen schrittweise erfolgen.
Inkrement
Um einen kleinen Betrag verschieben: Zielwert += Delta
Clamp
Den Zielwert innerhalb sicherer Grenzen halten: Zielwert = Clamp(Zielwert, Min_Wert, Max_Wert)
Ramp
Schrittweise vom aktuellen Wert zum Zielwert übergehen. Aktuell
↓
Schritt
↓
Schritt
↓
Schritt
↓
Zielwert

## Slide 16: G1 Wrapper– Arm & Joint
g1.release_arms()
Arme freigeben und manuell führen
g1.engage_arms()
Armregelung wieder aktivieren
g1.move_ll_joint(joint, delta_or_target)
Einzelnes Gelenk sicher bewegen
Beispiel: right shoulder roll um +0.3 rad

## Slide 17: Visualisierung 1: joint_control_dashboard
Live-Anzeige für Low-Level Joint Control
q: aktuelle Gelenkposition
dq: Gelenkgeschwindigkeit
tau: Drehmoment / Moment-Rückmeldung
Ziel-q und Ramp-Fortschritt sichtbar machen
Nutzen: sichere Tests einzelner Gelenke ohne Sprungbewegungen

## Slide 18: Overview Hand & Armvarianten​
Dex3-1

## Slide 19: G1 3 FINGER

## Slide 20: G1 3 FINGER

## Slide 21: G1 Wrapper – Dex3
g1.open_dex3_hand(hand)
Dex3 Hand schrittweise öffnen
g1.close_dex3_hand(hand)
Dex3 Hand schrittweise schließen
g1.release_fingers(hand)
Finger freigeben / compliant schalten
g1.get_dex3_tactile_pressures(hand)
Taktile Druckwerte auslesen

## Slide 22: Dex3 Methods
Die Dex3-Funktionen werden als wiederverwendbare Services genutzt.
Wichtige Funktionen:
g1.open_dex3_hand(hand)
g1.close_dex3_hand(hand)
g1.release_fingers(hand)
g1.get_dex3_tactile_pressures(hand)
Ziel: Handsteuerung, taktile Rückmeldung und Greifen in einfachen Programmen kombinieren.

## Slide 23: Aufgabe 1: LowLevel + Dex3 Basischeck
1. Rechte Schulter-Roll um +0.3 rad bewegen
g1.move_ll_joint("right_shoulder_roll", +0.3)
2. Arme freigeben
g1.release_arms()
3. Arme wieder aktivieren
g1.engage_arms()
4. Tactile Pressures auslesen
g1.get_dex3_tactile_pressures("right")
5. Dex3 Hand öffnen und schließen
g1.open_dex3_hand("right") / g1.close_dex3_hand("right")
6. Finger freigeben
g1.release_fingers("right")

## Slide 24: Teach & Repeat – Beispiel
teach
1. g1.release_arms() und g1.release_fingers() ausführen
2. Arm manuell zum Objekt führen
3. Cup/Can greifen und wichtige Posen speichern
repeat
1. g1.engage_arms() aktivieren
2. gespeicherte Gelenksequenz interpoliert abspielen
3. Objekt greifen, halten und wieder freigeben

## Slide 25: Grundlagen der Armtätigkeit​
Gelenke

## Slide 26: Festprogrammierte Greifaufgabe​
Steuerung einzelner Finger​
Alternativ:
  Robot.hand_open(„right“ or „left“)
  Robot.hand_close(…)

## Slide 27: G1 3-Finger Greifer (Konzept)
3 Finger Greifer für stabile und adaptive Greifbewegungen
Geeignet für Werkzeuge und industrielle Objekte

## Slide 28: Greifprinzip
• Kraftschluss (Force Closure)
• Formschluss (Shape Fit)
• Drei Kontaktpunkte für Stabilität

## Slide 29: Safe Arm Pose Writing
Empfohlene Abfolge
Aktuelle Armposition auslesen
Zielposition überprüfen
Maximale Änderung begrenzen
Interpolation von der aktuellen zur Zielposition
Zwischenpositionen senden
Endgültige Gelenkposition überprüfen

## Slide 32: Aufgabe 2: Teach & Repeat
Use teach & repeat to grab a coffee cup or soda can.
Ablauf:
1. g1.release_arms() und g1.release_fingers()
2. Greifbewegung manuell teachen
3. Posen und Zeitstempel speichern
4. g1.engage_arms()
5. Repeat ausführen: greifen → halten → freigeben

## Slide 33: Humanoid Implementation Program
Alle 2 Wochen 1 Std Consulting
WhatsApp Support
Zugriff auf alle unsere Kurse
Zugriff auf unseren Softwarestack

## Slide 34: Greifarten
• Pinch Grip (Präzisionsgriff)
• Power Grip (Kraftgriff)
• Adaptive Greifbewegung

## Slide 35: Steuerung des Greifers
• Einzelne Fingersteuerung
• Vordefinierte Greifmuster
• Integration mit Armbewegung

## Slide 36: Inverse Kinematics + ik_move_ee
Inverse Kinematics übersetzt Endeffektor-Ziele in Gelenkbewegungen.
6D Pose: x, y, z + yaw, roll, pitch
ik_move_ee bewegt den Endeffektor schrittweise zur Zielpose.
Wichtig: kleine Deltas verwenden, clampen und sicher rampen.
Visualisierung / Tool: ik_pose_cli_v3

## Slide 37: Machine Learning
Regression Modelle:
Neuronales Netzwerk bekommt aktuelle Gelekpositionen als

## Slide 38: Koordination Arm + Greifer
Arm bewegt sich zur Zielposition
Greifer schließt sich
Objekt wird stabil gehalten

## Slide 39: Aufgabe: Stabilität testen
Objekt greifen
Roboter leicht bewegen
Überprüfen ob Objekt stabil bleibt

## Slide 40: Low-Level Control
• Joint Steuerung
• Arm Bewegung
• Hand Koordination

## Slide 41: High-Level Gestures, Teach/Repeat & Pose Interpolation
Drei Ansätze für Armbewegungen
Allgemeine Gesten
Vordefinierte Roboterbewegungen
Schnell und einfach auszuführen
Nützlich für Demonstrationen und Standardposen
Teach & Repeat
Manuelles Führen des Roboterarms
Aufzeichnen der Gelenkpositionen
Wiedergeben der aufgezeichneten Bewegungsbahn
Poseninterpolation
Definieren von Start- und Zielpositionen der Gelenke
Flüssige Interpolation zwischen diesen Positionen
Ermöglicht kontrollierte und wiederholbare Armbewegungen
Ziel: Wählen Sie je nach Anwendung die richtige Steuerungsmethode aus.

## Slide 42: One Arm Control Path – Never Both at Once
The G1 arm should have one active command source at a time.
High-Level Control
↓
Arm SDK
↓
Motors
Low-Level Control
↓
LowCmd
↓
Motors

## Slide 43: Arm SDK vs. LowCmd / dev_mode
Arm SDK
High-Level Armsteuerung mit interner Sicherheitslogik
Geeignet für Gesten, Standardposen und Teach/Repeat
LowCmd / dev_mode
Direkte Low-Level Gelenkkommandos
q, dq, Kp, Kd und τ werden explizit gesetzt
Nur mit Clamp, Interpolation und Sicherheitsrampe verwenden

## Slide 44: Low-Level Joint Control + Live Visualizer
Goal
Control individual G1 joints directly and simultaneously observe their state.

## Slide 45: G1 – 29 Joint Index / Gain Table
Bei der Low-Level-Steuerung wird jedes Gelenk über seinen Gelenkindex angesprochen.
Die Konfiguration sollte eine Tabelle enthalten, die folgende Angaben umfasst:
Gelenkname
Gelenkindex
Kp
Kd
Minimalposition
Maximalposition

## Slide 46: LowCmdPublisher + move_R_joint + Live Visualizer
LowCmdPublisher + move_R_joint + Live Visualizer
Erstellen Sie drei Komponenten:
1. LowCmdPublisher
Veröffentlicht Low-Level-Befehle an den Roboter.
2. move_R_joint()
Bewegt ein ausgewähltes Gelenk des rechten Arms sicher in Richtung einer Zielposition.
3. Live Visualizer
q
dq
tau
Ziel q

## Slide 47: Safe Low-Level Move
def safe_move_ll_joint(joint, delta):
current = g1.read_joint_position(joint)
target = clamp(current + delta, joint_min, joint_max)
for q in ramp(current, target, step=0.01):
g1.move_ll_joint(joint, q)
Task example:
safe_move_ll_joint("right_shoulder_roll", 0.3)

## Slide 48: Dex3 – Dual Gripper Control
Goal
Create basic control functions for both Dex3 hands.

## Slide 49: Dex3 HandCmd Message and Joint Range
Die Dex3-Steuerung erfordert Befehle für einzelne Handgelenke.
Ein Handbefehl sollte die erforderlichen Gelenkzielwerte und Steuerparameter enthalten.
Konzeptionell:
HandCmd
├── Gelenk 1
├── Gelenk 2
├── Gelenk 3
├── ...
└── Gelenk n
Wichtig
Jedes Fingergelenk hat einen gültigen Bewegungsbereich.
Vor der Veröffentlichung:
target = clamp(
target,
joint_min,
joint_max
)

## Slide 50: Calibrate the Threshold – Don't Copy One
Eine Greifschwelle sollte nicht einfach von einem anderen Roboter oder einer anderen Hand kopiert werden.
Mechanische Unterschiede können
folgende Ursachen haben:
Einbau der Hand
Ausrichtung der Finger
Geometrie des Objekts
Sensortoleranz
Mechanischer Verschleiß
Unterschiedliche Handmodule

## Slide 51
Ausgangsposition → Allmähliches Schließen → Allmähliches Öffnen
Ein sicherer Greifvorgang sollte kontrollierte, schrittweise Bewegungen beinhalten.
1. Ausgangsposition
Die anfängliche Position der offenen Hand erfassen.
2. Allmähliches Schließen
3. Allmähliches Öffnen
Die Abfolge umkehren, anstatt sofort die vollständig geöffnete Position zu veranlassen.
Vorteile
Flüssigere Fingerbewegung
Einfachere Fehlerbehebung
Bessere Handhabung von Objekten
Weniger plötzliche Bewegungen

## Slide 52: Gradual Grip – Example Structure

## Slide 53: Wichtige ROS2 Topics
/map → Generated map
/odom → Robot movement
/tf → Transform tree
/scan → LiDAR data
/camera/depth → Depth

## Slide 54: Workspace Struktur
docs, scripts, modules
G1 sport mode ROS
simulation

## Slide 55: Setup

## Slide 57: RViz Setup (Schritt für Schritt)
1. Launch robot / simulation
2. Start SLAM node
3. Open RViz
4. Add displays

## Slide 58: Topics:

## Slide 59: RViz Anzeigen hinzufügen
Map → /map
TF → transforms
LaserScan → /scan
RobotModel → URDF

## Slide 61: G1 RViz Simulationsablauf
Sensor Data → SLAM → Map
Odometry → TF → Pose
Everything visualized in RViz

## Slide 62: Tanzen G1 simulation

## Slide 64: Bonus Aufgabe : ik_pose_cli_v3
Use ik_pose_cli_v3 to save an arm motion sequence.
Goal options:
• record and save arm movement
• replay the saved sequence
• example: grab a cup / soda can
Workflow:
select arm → ik_move_ee → save key poses → repeat

## Slide 65: Aufgabe 4: Codex Dashboard
Create a dashboard-like UI using Codex.
Example prompt:
Build a G1 end-effector teleoperation dashboard with buttons for:
• select right / left arm
• release_arms and engage_arms
• open / close Dex3 hand and release_fingers
• increase / decrease x, y, z
• increase / decrease yaw, roll, pitch
• call ik_move_ee safely with clamp and ramp
• display joint_control_dashboard values

## Slide 66: Sensor Daten + get_rgbd data
Kamera: RGB-D Daten erfassen
LiDAR: Umgebung / Hindernisse
IMU: Lage und Bewegung
Bonus-Funktion:
g1.get_rgbd_data()
Nutzen: RGB + Depth als Basis für Objektlokalisierung und Greifaufgaben.

## Slide 67: Bonus Aufagbe: get_rgbd data
Goal: read RGB-D data from the robot camera interface.
Use case examples:
• show live RGB image
• inspect depth values near the object
• support cup/can localization before IK motion
Minimal workflow:
1. data = g1.get_rgbd_data()
2. display RGB frame
3. check depth at target region
4. use depth result as input for grasp planning