## Slide 1: Humanoid Academy
Tag 2: Lococlient, SLAM​

## Slide 2: Unitree Martial Arts
https://youtu.be/mUmlv814aJo

## Slide 4: Zeitplan Tag 2

## Slide 5: Tagesziele
Mode Switching, Locomotion, ROS2 & SLAM-Navigation
ÜberblicküberROS2-Umgebung, Topics und Sensoren
Roboterstatus und FSM-/Mode Switching verstehen und abstrahieren
Einführung in den LocoClient
RoboterüberGeschwindigkeitsbefehle und relative Bewegungensteuern
Bewegungssequenzenselbstständigprogrammieren
Sensorinformationen von LiDAR und RGB-D-Kameraverwenden
SLAM: Karte erstellen und Roboterlokalisieren
Visualisierung von Map, TF, LiDAR und Robot Model in RViz
Zielpunktedefinieren und autonome Navigationdurchführen
GrundlegendesSLAM-/Navigations-Debugging
Aufgabe: Praxisziel: Der Roboterkannkontrolliertbewegtwerden, eine Karte erstellen, sichdarinlokalisieren und definierteZielpunkteautonomanfahren.

## Slide 6: Systemübersicht G1
ROS Umgebung
Internetverbindung
Sensoren (LiDAR / Kamera)

## Slide 7: ROS2 Umgebung
Ros2 foxy
summary : https://github.com/EF-Robotics-Humanoid-Academy/ef_ws/blob/main/g1/ros_envs/foxy/summary.md

## Slide 8: RealSense Ansatz
WLAN-Verbindung
Streaming pipeline:
Camera Server → Receiver

## Slide 9: Grundlagen der Laufbewegungen
Einführung loco client
https://support.unitree.com/home/en/G1_developer/rpc_routine
Value | Meaning | Comment
0 | Static stand | Feet loaded; robot balancing but not stepping.
1 | Dynamic / gait | Feet loaded; gait planner active (walking, etc.).
2 | Feet un-loaded | Hanging or airborne.

## Slide 10: G1 Programmierung​
FSM Codes​
ID | Name / Action | Typical use​
0 | Zero-Torque​ | Motors off – safe to handle legs.​
1 | Damp​ | Viscous damping only (soft) – default power-on.​
2 | Squat​ | Static low squat.​
3 | Sit​ | Sitting posture.​
4 | Stand-up​ | Firmware-defined stand, good after Damp.​
501 | Walking mode | Balance controller & gait planner.​
802 | Running Mode​ | Faster – less stable Locomotion

## Slide 11
Development mode

## Slide 12: AI Interaction

## Slide 13: AI Interaction

## Slide 14: Aufgabe 1
App oder Fernbedienung benutzen um den Roboter in einem Modus zu stellen
Durch sdk oder Abstrahierungsmodule daten im Zustand zu sammeln (fsm, gaittype, velocities, jointposes, …)
Eigene Abstrahierungen für moduswechsel zu erstellen
RGBD Zugriff über WLAN in eigenem PC

## Slide 15: Aufgabe 1
Im Jupyterlab ein Terminal öffnen
Codex die sdkmodule durchlesen lassen
Eine UI (Dash Webseite) für intuitiven Zustandswechsel erstellen

## Slide 16: Grundlagen der Laufbewegungen
Einführung loco client

## Slide 17: Grundlagen der Laufbewegungen
Einführung loco client

## Slide 18: Aufgabe 2
LocoClient / Robot.move_for benutzen
Roboter in einem U Verlauf laufen lassen:
  Roboter 1m nach vorne laufen lassen
  Roboter 90 Grad nach rechts drehen lassen
  Roboter 1m nach vorne laufen lassen
  Roboter 90 Grad nach rechts drehen lassen
  Roboter 1m nach vorne laufen lassen

## Slide 19: Grundlagen der Laufbewegungen
Einführung loco client

## Slide 20: Aufgabe Laufen

## Slide 21: Wichtige ROS2 Topics
/map → Generated map
/odom → Robot movement
/tf → Transform tree
/scan → LiDAR data
/camera/depth → Depth

## Slide 22: Sensor Skripte
rgbd_cam.py
imu_plot.py
lidar_points.py

## Slide 23: Fazit
G1 rviz simulation
Slam conceptsor arm motion

## Slide 24: Repository Übersicht
docs/
REQUIREMENTS.txt
scripts/sensors/

## Slide 25: Workspace Struktur
docs, scripts, modules
G1 sport mode ROS
simulation

## Slide 26: Setup

## Slide 28: RViz Setup (Schritt für Schritt)
1. Launch robot / simulation
2. Start SLAM node
3. Open RViz
4. Add displays

## Slide 29: Topics:

## Slide 30: RViz Anzeigen hinzufügen
Map → /map
TF → transforms
LaserScan → /scan
RobotModel → URDF

## Slide 32: G1 RViz Simulationsablauf
Sensor Data → SLAM → Map
Odometry → TF → Pose
Everything visualized in RViz

## Slide 33: Tanzen G1 simulation

## Slide 35: RViz Visualisierung
Map → /map
TF → transforms
LaserScan → /scan
RobotModel → URDF
(Anzeige in RViz aktivieren)

## Slide 36: Kartierung und Navigation (SLAM)

## Slide 37: Kartierung und Navigation
Visualisierung
  Erfordert den Livox Stack
  https://github.com/EF-Robotics-Humanoid-Academy/ef_ws/blob/main/g1/dev/old_scripts/navigation/slam/slam_livox_doc.md

## Slide 39: Kartierung und Navigation
Pfadplannung
A* Algorithmus
DatenvomRoboter (Allgemein)

## Slide 40: Debugging Ablauf
Kein Map → /scan prüfen
Kein Roboter → /tfprüfen
Keine Bewegung → /odomprüfen

## Slide 41: Aufgabe 3
Karte erstellen
  SLAM starten
  Roboter Bewegung
  SLAM beenden
Navigation
  Lokalisierung
  Pfadpunkte definieren
  Navigation

## Slide 42: Aufgabe 4
Karte erstellen
  SLAM starten
  Roboter Bewegung
  SLAM beenden
Navigation
  Lokalisierung
  Pfadpunkte definieren mit vordefinierten High levelArm Bewegungen
  Navigation

## Slide 43: G1 Datenfluss
/scan → SLAM → /map
/odom → TF → Pose
→ RViz Visualisierung

## Slide 44: Aufgabe 5
Sdkorsdkmodules um eine Navigationsfunktion zu erstellen mit:
  Benutzung von Livoxsdk zur Visualisierung
  Zielpunkte definieren
  Navigation mit/Ohne Hindernisvermeidung

## Slide 45: Grundlagen der Armtätigkeit​
Gelenke

## Slide 46: SLAM im G1 (Konzept)
SLAM = Lokalisierung + Kartierung
Der Roboter erstellt eine Karte und verfolgt seine Position
Wird für autonome Navigation verwendet

## Slide 47: ROS2 SLAM Pipeline
Sensors (LiDAR / Camera)
→ SLAM Node
→ Map (/map)
→ Localization (/odom, /tf)
→ RViz Visualization

## Slide 48: Überprüfungsliste
Kartenaktualisierung in Rviz
Roboter bewegt sich korrekt
TF-Baum verbunden
Sensorthemen aktiv

## Slide 49: Häufige Debug-Probleme
Keine Karte → Überprüfen /scan
Kein Roboter → Überprüfen /
Bewegung → Überprüfen /odom
Verzögerung → Last reduzieren

## Slide 50: Praktische SLAM Aufgabe
SLAM ausführen
Roboter bewegen (Skripte test_motion)
Karte beobachten

## Slide 51: Lernergebnis
ROS Umgebung
Moduswechsel
High Level Locomotion
SLAM und Navigation

## Slide 52: Aufgabe 5 – Services und Moduswechsel
Ziel:Sichere und wiederverwendbareFunktionen
für den Wechselzwischen G1-Modi erstellen.
Aufgaben
AktuellenRobotermoduserkennen
Services aktivieren/deaktivieren
Gait-Service umschalten
Custom Mode starten und verlassen
Sicheren Fallback auf Damp implementieren
Zu implementierendeFunktionen

## Slide 53: Wissen – Drei getrennteSteuerungsebenen
Beim G1 solltendreiSteuerungsebenengetrenntbetrachtetwerden:
1. FSM
Definiert den grundlegendenBetriebszustand
Beispiele: Damp, Stand, Walking
2. Service
Aktiviert/deaktiviertbestimmteRoboterdienste
3. Gait / Custom Mode
Definiert die aktiveBewegungslogik
Wichtig: Ein Service-Wechselist nicht automatischein FSM-Wechsel.

## Slide 54: Wissen – Damp alsuniversellersicherer Fallback
Damp dientalswichtigersichererZwischen-/Fallback-Zustand.
TypischeVerwendung
Vor kritischen Mode Switches
Bei fehlgeschlagenemWechsel
Beim AbbrucheinerBewegungssequenz
Vor dem Zurücksetzeneines Custom Modes

## Slide 55: Aufgabe – damp_mode, toggle_service/gait, toggle_custom_mode
Anforderungen
AktuellenZustandprüfen
Fehler behandeln
Sicheren Fallback verwenden
Status nach dem Wechselverifizieren

## Slide 56: Suggested Prompt

## Slide 57: Lösung – toggle_custom_mode: symmetrisches Enter/Exit
Ein Custom Mode solltesymmetrischbetreten und verlassenwerden.
Vorteile
VorhersehbaresVerhalten
Einfacheres Debugging
Weniger unerwarteteZustände
Sichereres Testen

## Slide 58: Aufgabe 6 – Grundlegende Locomotion-Helfer
Ziel:WiederverwendbareBewegungsfunktionenerstellen.
Aufgaben
Vorwärts/rückwärtsfahren
SeitlicheBewegung
Rotation
BewegungnachdefinierterDistanz

## Slide 59: Wissen – Continuous vs. Non-continuous Move
Der Bewegungsbefehlbleibtaktiv, bis einneuerBefehloder Stop gesendetwird.
Geeignet für:
Joystick
Teleoperation
kontinuierlicheSteuerung
Non-continuous Move
Bewegungwird für einedefinierte Dauer oderDistanzausgeführt.
Geeignet für:
AutomatisierteSequenzen
definierteBewegungsaufgaben
reproduzierbare Tests

## Slide 60: Wissen – Ein Lock, ein Command zurgleichen Zeit
MehrereBewegungsbefehledürfensich nicht gegenseitigüberschreiben.
Dies kannzuunerwartetemVerhaltenführen.
Lösung
Nur einaktiver Locomotion Commandzurgleichen Zeit
Prinzip: One lock → one command → predictable motion.

## Slide 61: Aufgabe – loco_move und odom_move
loco_move():
Geschwindigkeitdirektsenden
odom_move():
Startpositionspeichern
/odombeobachten
ZurückgelegteDistanzberechnen
Stoppen, wenn Ziel erreichtist

## Slide 62: Suggested Prompt
Create two reusable G1 locomotion functions.
1. loco_move(vx, vy, vyaw)
- send velocity commands safely
2. odom_move(distance, speed)
- read the current odometry
- save the start position
- move the robot
- continuously calculate travelled distance
- stop when the target distance is reached
Use a motion lock so only one locomotion command
can run at a time.

## Slide 63: Lösung – Closed-loop odom_move
ImGegensatzzueinerzeitbasiertenBewegungverwendetodom_move() Feedback.
Target Distance
↓
Start Odometry
↓
Send Velocity
↓
Read Odometry
↓
Calculate Distance
↓
Target reached?
↙ ↘
No Yes
↓ ↓
Continue Stop

## Slide 64: Wissen – Die SLAM RPC API IDs
Die SLAM-Funktionenwerdenüberdefinierte RPC/API-Aufrufeangesprochen.
TypischeFunktionen
SLAM starten
Mapping stoppen
Karte speichern/laden
Relokalisierung
Punktehinzufügen
Navigation starten
Wichtig: API-ID und Payload müssenzurjeweiligen SLAM-Funktionpassen.

## Slide 65: Wissen – SLAM Lifecycle und Map-Visualisierung
Visualisierung
LiDAR-Daten
Roboterpose
erzeugte Karte
definiertePunkte
Navigationspfad

## Slide 66: Aufgabe – Mapping, Punkte, Navigation, view_map
Testablauf
Mapping starten
Roboterbewegen
Karte beobachten
Mapping stoppen
Punkthinzufügen
Relokalisierungtesten
Ziel auswählen
Navigation starten

## Slide 67: Suggested Prompt
Read the available G1 SLAM SDK/RPC modules.
Create helper functions for:
- starting and stopping mapping
- viewing the current map
- adding navigation points
- relocating the robot
- navigating to a selected point
Keep the SLAM API IDs in one clearly documented place.
Add status output and error handling for every RPC call.

## Slide 68: Lösung – relocate() und add_point()
Relocate
def relocate(x, y, yaw):
# create localization request
# send pose to SLAM system
# verify response
Add Point
def add_point(name, x, y, yaw):
# create waypoint
# assign name / ID
# send point to SLAM

## Slide 69: Warum ist das wichtig?
• Autonome Navigation
• Hindernisvermeidung
• Industrie-Anwendungen (Logistik, Service-Roboter)

## Slide 70: Live Demo Ablauf
1. RViz starten
2. Sensorenaktivieren
3. Karte entsteht
4. Roboterbewegtsich
5. Navigation A → B