## Slide 1: Humanoid Academy
Tag 2: Lococlient, SLAM​

## Slide 2: Unitree Martial Arts
https://youtu.be/mUmlv814aJo

## Slide 4: Zeitplan Tag 2
Di 16.06.2026​
08:30 Einfinden der Teilnehmer
09:00 Schulungsblock 1​
10:30 Kaffee- und Teepause​
11:00 Schulungsblock 2​
12:30 Mittagessen​
13:30 Schulungsblock 3​
15:00 Kaffee- und Teepause mit Snacks​
15:30 Schulungsblock 4​
17:00 Ende Tag 2

## Slide 5: Tagesziele
Systemübersicht SSH, ROS ,Themen
Mode Switching
Loco Client und Navigation
Aufgaben:
Abstrahierung Modus Wechsel
Einfaches Bewegungsskript
SLAM-Navigation

## Slide 6: Systemübersicht G1
ROS Umgebung
Internetverbindung
Sensoren (LiDAR / Kamera)

## Slide 7: ROS2 Umgebung
Ros2 foxy
summary : https://github.com/EF-Robotics-Humanoid-Academy/ef_ws/blob/main/g1/ros_envs/foxy/summary.md

## Slide 8: RealSense Ansatz
WLAN-Verbindung
Streaming pipeline:
Camera Server → Receiver

## Slide 9: Grundlagen der Laufbewegungen
Einführung loco client
https://support.unitree.com/home/en/G1_developer/rpc_routine
Value | Meaning | Comment
0 | Static stand | Feet loaded; robot balancing but not stepping.
1 | Dynamic / gait | Feet loaded; gait planner active (walking, etc.).
2 | Feet un-loaded | Hanging or airborne.

## Slide 10: G1 Programmierung​
FSM Codes​
ID | Name / Action | Typical use​
0 | Zero-Torque​ | Motors off – safe to handle legs.​
1 | Damp​ | Viscous damping only (soft) – default power-on.​
2 | Squat​ | Static low squat.​
3 | Sit​ | Sitting posture.​
4 | Stand-up​ | Firmware-defined stand, good after Damp.​
501 | Walking mode | Balance controller & gait planner.​
802 | Running Mode​ | Faster – less stable Locomotion

## Slide 11
Development mode

## Slide 12: Aufgabe 1
App oder Fernbedienung benutzen um den Roboter in einem Modus zu stellen
Durch sdk oder Abstrahierungsmodule daten im Zustand zu sammeln (fsm, gaittype, velocities, joint poses, …)
Eigene Abstrahierungen für moduswechsel zu erstellen
RGBD Zugriff über WLAN in eigenem PC

## Slide 13: Aufgabe 1
Im Jupyterlab ein Terminal öffnen
Codex die sdk module durchlesen lassen
Eine UI (Dash Webseite) für intuitiven Zustandswechsel erstellen

## Slide 14: Grundlagen der Laufbewegungen
Einführung loco client

## Slide 15: Grundlagen der Laufbewegungen
Einführung loco client

## Slide 16: Aufgabe 2
LocoClient / Robot.move_for benutzen
Roboter in einem U Verlauf laufen lassen:
  Roboter 1m nach vorne laufen lassen
  Roboter 90 Grad nach rechts drehen lassen
  Roboter 1m nach vorne laufen lassen
  Roboter 90 Grad nach rechts drehen lassen
  Roboter 1m nach vorne laufen lassen

## Slide 17: Grundlagen der Laufbewegungen
Einführung loco client

## Slide 18: Aufgabe Laufen

## Slide 19: Wichtige ROS2 Topics
/map → Generated map
/odom → Robot movement
/tf → Transform tree
/scan → LiDAR data
/camera/depth → Depth

## Slide 20: Sensor Skripte
rgbd_cam.py
imu_plot.py
lidar_points.py

## Slide 21: Fazit
G1 rviz simulation
Slam concepts or arm motion

## Slide 22: Repository Übersicht
docs/
REQUIREMENTS.txt
scripts/sensors/

## Slide 23: Workspace Struktur
docs, scripts, modules
G1 sport mode ROS
simulation

## Slide 24: Setup

## Slide 26: RViz Setup (Schritt für Schritt)
1. Launch robot / simulation
2. Start SLAM node
3. Open RViz
4. Add displays

## Slide 27: Topics:

## Slide 28: RViz Anzeigen hinzufügen
Map → /map
TF → transforms
LaserScan → /scan
RobotModel → URDF

## Slide 30: G1 RViz Simulationsablauf
Sensor Data → SLAM → Map
Odometry → TF → Pose
Everything visualized in RViz

## Slide 31: Tanzen G1 simulation

## Slide 33: RViz Visualisierung
Map → /map
TF → transforms
LaserScan → /scan
RobotModel → URDF
(Anzeige in RViz aktivieren)

## Slide 34: Kartierung und Navigation (SLAM)

## Slide 35: Kartierung und Navigation
Visualisierung
  Erfordert den Livox Stack
  https://github.com/EF-Robotics-Humanoid-Academy/ef_ws/blob/main/g1/dev/old_scripts/navigation/slam/slam_livox_doc.md

## Slide 37: Kartierung und Navigation
Pfadplannung
A* Algorithmus
Daten vom Roboter (Allgemein)

## Slide 38: Debugging Ablauf
Kein Map → /scan prüfen
Kein Roboter → /tf prüfen
Keine Bewegung → /odom prüfen

## Slide 39: Aufgabe 3
Karte erstellen
  SLAM starten
  Roboter Bewegung
  SLAM beenden
Navigation
  Lokalisierung
  Pfadpunkte definieren
  Navigation

## Slide 40: Aufgabe 4
Karte erstellen
  SLAM starten
  Roboter Bewegung
  SLAM beenden
Navigation
  Lokalisierung
  Pfadpunkte definieren mit vordefinierten High level Arm Bewegungen
  Navigation

## Slide 41: G1 Datenfluss
/scan → SLAM → /map
/odom → TF → Pose
→ RViz Visualisierung

## Slide 42: Aufgabe 5
Sdk or sdk modules um eine Navigationsfunktion zu erstellen mit:
  Benutzung von Livox sdk zur Visualisierung
  Zielpunkte definieren
  Navigation mit/Ohne Hindernisvermeidung

## Slide 43: Grundlagen der Armtätigkeit​
Gelenke

## Slide 44: SLAM im G1 (Konzept)
SLAM = Lokalisierung + Kartierung
Der Roboter erstellt eine Karte und verfolgt seine Position
Wird für autonome Navigation verwendet

## Slide 45: ROS2 SLAM Pipeline
Sensors (LiDAR / Camera)
→ SLAM Node
→ Map (/map)
→ Localization (/odom, /tf)
→ RViz Visualization

## Slide 46: Überprüfungsliste
Kartenaktualisierung in Rviz
Roboter bewegt sich korrekt
TF-Baum verbunden
Sensorthemen aktiv

## Slide 47: Häufige Debug-Probleme
Keine Karte → Überprüfen /scan
Kein Roboter → Überprüfen /
Bewegung → Überprüfen /odom
Verzögerung → Last reduzieren

## Slide 48: Praktische SLAM Aufgabe
SLAM ausführen
Roboter bewegen (Skripte test_motion)
Karte beobachten

## Slide 49: Lernergebnis
ROS Umgebung
Moduswechsel
High Level Locomotion
SLAM und Navigation

## Slide 50: Warum ist das wichtig?
• Autonome Navigation
• Hindernisvermeidung
• Industrie-Anwendungen (Logistik, Service-Roboter)

## Slide 51: Live Demo Ablauf
1. RViz starten
2. Sensoren aktivieren
3. Karte entsteht
4. Roboter bewegt sich
5. Navigation A → B