## Slide 1: Humanoid Academy
Tag 4: Maschinelles Lernen und Anwendungen

## Slide 2: Zeitplan Tag 4
Di 18.06.2026​
08:30 Einfinden der Teilnehmer
09:00 Schulungsblock 1​
10:30 Kaffee- und Teepause​
10:45 Schulungsblock 2​
12:00 Mittagessen​
13:00 Schulungsblock 3​
14:30 Kaffee- und Teepause mit Snacks​
15:00 Schulungsblock 4​
16:00 Ende Tag 4

## Slide 3: Systemüberblick G1 (Tag 1 Recap)
G1 Überblick & Safety Hardware, Sensoren
Verbindung & Steuerung AP / Ethernet / SSH
• Programmierung SDK2, FSM, ROS2
• Entwicklungsumgebung Linux, Python, CycloneDDS
• Tools & Demos Repository, CLI, Beispielskripte

## Slide 4: Systemüberblick G1 (Tag 2)
Tag 2 –Loco Client and SLAM-Navigation

## Slide 5: Systemüberblick G1 (3 Recap)
Tag 3 – Arm, Manipulation
• 3-Finger
• Greifsteuerung(mit 3 finger)

## Slide 6: Tagesziele(use cases)
RL (Introduktion)
VLA (Introduktion)
Perzeption
VLA mit G1
Aufgabe

## Slide 7: What is RL
https://www.youtube.com/watch?v=Kf9WDqYKYQQ&t=103s
Footstep Learning: https://www.youtube.com/watch?v=U8gOafef5y8

## Slide 8
RIENFORCEMENT LEARNING
Agent – the learner (e.g., a robot)
Environment – where the agent acts
Actions – things the agent can do
States & Rewards – feedback that teaches
good behavior
Policy – what strategy the agent uses to
choose actions
Goal – maximize cumulative reward
a machine-learning paradigm where a learner
interacts with an environment and improves
by receiving rewards from its actions.
Example analogy: -reward good behavior, ignore bad behavior.
Reinforcement Learning = Learning from Reward

## Slide 9: EXAMPLE
Teaching a Robot to Walk
What does the robot see?
Joint angles
Balance (IMU)
Speed
What does it control?
Motor torques
What reward does it get?
Move forward
Stay upright
Fall down

## Slide 11: Training Happens in Simulation
If we trained on the real robot, it would fall “10,000 times.”
We use simulation:
Safe
Fast
Cheap

## Slide 12: How It Improves
Try random actions
Get reward
Adjust neural network
Try again
Over millions of tries → becomes stable.

## Slide 13: REAL ROBOT EXAMPLE
Simulation → Train → Copy brain to robot → Walk.

## Slide 14: Why RL is Powerful
Can learn walking
Can learn jumping
Can learn recovery
Can adapt
We don’t tell it how to walk. We tell it what we want.

## Slide 15: Step-by-Step Working Process
Step 1 – Observe
The robot reads sensors:
Joint positions
Joint velocities
IMU (tilt, balance)
Target direction
This is called the state.

## Slide 16
A neural network (the "brain") decides:
How much torque to send to each motor
That is the action.
Step 2 – Take Action

## Slide 17: Step 3 – Get Reward
After moving:
If robot stays upright → + reward
If robot moves forward → + reward
If robot falls → big penalty
This is the reward.

## Slide 18: Step 4 – Improve the Brain
The learning algorithm checks:
“Did this action increase reward?”
If yes → make this behavior stronger.
If no → adjust network.

## Slide 19: Step 5 – Repeat Millions of Times
The robot:
Tries
Fails
Adjusts
Tries again
After millions of steps → stable walking.

## Slide 20: Tools Used in Reinforcement Learning for Robots
Common Simulators:
MuJoCo
Isaac Gym
PyBullet

## Slide 21: Machine Learning Frameworks
To train neural networks:
PyTorch
TensorFlow
Updates the neural network

## Slide 22: Py Torch Vs TensorFlow

## Slide 23: RL Algorithms
PPO (Proximal Policy Optimization)
SAC(Soft Actor Critic)
DDPG(Deep Deterministic
Policy Gradient)
PPO is stable and widely used for walking robots.

## Slide 25: Robot Middleware
ROS / ROS2
Custom SDK (like Unitree SDK)

## Slide 26: Hardware Needed
GPU (for training)
Real robot platform
Sensors (IMU, encoders)
NVIDIA GeForce RTX 3060 / 3080 / 4090
Or NVIDIA A100 (data center)

## Slide 28: VLA ??
https://youtu.be/m1CH-mgpdYg?si=OYEvfjEZlexIZDpO
https://research.nvidia.com/labs/gear/gr00t-n1_5/

## Slide 29: Vision-Language-Action (VLA)
• Vision → Wahrnehmung (Kamera)
• Language → Verständnis (Befehl)
• Action → Ausführung (Roboter)
Beispiel:
"Pick the box" → Objekt erkennen → Greifen

## Slide 30: VLA Pipeline

## Slide 31: Wahrnehmung (Perception)
• RGB / Depth Kamera
• Objekterkennung
• Bounding Box / Segmentierung

## Slide 32: Sprachverarbeitung
• Eingabe: "Pick the bottle"
• Modell interpretiert Aufgabe
• Generiert Aktionen

## Slide 33: VLA vs RL

## Slide 34: KI Integration
Kostenlose Sprachmodelle
Huggingface
  https://huggingface.co/
Ollama
  https://ollama.com/search

## Slide 35: Aufgabe 1
Chat Modus erstellen
  Mikrophonzugriff (wake up mode)
    Ros2 topic echo /audio_msg
  Verknüpfung mit dem ollama qwen3.5:9b or gemma3:1b Sprachmodel (durch codex)
  Das ollama modell läuft über 127.0.0.1:11434

## Slide 36: Aufgabe 2
Chat modus mit Kenntnisse erweitern
  Mit codex einen RAG Ansatz zur Ergänzung vom Chatbot mit der verfügbaren robot_modules_knowledge.sample.json Datei

## Slide 37: Objekterkennung
Modell: OpenAI CLIP
  (Contrastive Language–Image Pretraining)
Required Setup
  Python 3.8+
  PyTorch
  OpenCV / Pillow
  OpenAI CLIP model
  GPU empfohlen für schnellere Inferenz

## Slide 38: Zugriff von Kameradaten
VideoClient -> RGB Daten
Sdk_client:
  Robot.rgbd_host = „10.34.0.206“
  Robot.get_rgbd()

## Slide 39: Abschlussaufgabe A
Roboter starten und in sicheren Stand bringen
Laufen für 6m geradeaus
Identifikation Boxsack
Wenn ja: Punch
Abschlussaufgabe B
Roboter starten und in sicheren Stand bringen
Laufen für 0,9m
90° Drehung
Laufen für 1m
Identifikation KLT
Wenn Ja: anheben

## Slide 40: Aufgabe 3
Codex den perception_clip.ipynb notebook durchlesen lassen
Mit codex ein Skript erstellen, wobei der G1 schrittweise für 2 Sekunden nach vorne läuft, bis ein Objekt (blauer Sitzsack) erkannt ist. Dann stoppen

## Slide 41: Herausforderungen
• Sensorrauschen
• Falsche Erkennung
• Navigationsprobleme

## Slide 42: Bonusaufgabe
Codex den perception_clip.ipynb notebook durchlesen lassen
Chatbot ergänzen zur Beschreibung der Umgebung

## Slide 43: Abschlussaufgabe B
Roboter starten und in sicheren Stand bringen
Laufen für 0,9m
90° Drehung
Laufen für 1m
Identifikation KLT
Wenn Ja: anheben

## Slide 44: Aufgabe 2
Perzeption mit Objekt Identifikation (Ollama)

## Slide 45: Aktionsausführung
• Navigation (SLAM)
• Greifen (3-Finger Greifer)
• Bewegungsausführung

## Slide 46: Gesamtsystem Integration
Sensoren → SLAM → VLA → Planung → Ausführung

## Slide 47: Aufgabe 3
Kombination von SLAM mit Geifaufgaben/Handhabungsaufgaben

## Slide 48: VLA mit G1
• Kamera erkennt Objekt
• VLA plant Bewegung
• Go2/G1 navigiert autonom

## Slide 49: Aufgabe – VLA
1. Objekt erkennen
2. Ziel definieren
3. Bewegung planen
4. Aktion ausführen

## Slide 50: Erweiterte Aufgabe
"Find the box and move to it"
→ Erkennung → Planung → Navigation

## Slide 51: Lernergebnis
• Verständnis der VLA Pipeline
• Verbindung Vision → Action
• Autonome Robotersteuerung

## Slide 52: Regression Modelle
• Einfache Modelle
• Kleine Datensätze

## Slide 53: Finale Aufgabe
Navigation + Perception + Manipulation
• Objekt erkennen
• Zum Ziel navigieren
• Greifen (3-Finger)

## Slide 54: Simulation:
Rviz
Mujoco
Pybullet
Gazebo

## Slide 55: Wichtige ROS2 Topics
/map → Generated map
/odom → Robot movement
/tf → Transform tree
/scan → LiDAR data
/camera/depth → Depth

## Slide 56: Workspace Struktur
docs, scripts, modules
G1 sport mode ROS
simulation

## Slide 57: Setup

## Slide 59: RViz Setup (Schritt für Schritt)
1. Launch robot / simulation
2. Start SLAM node
3. Open RViz
4. Add displays

## Slide 60: Topics:

## Slide 61: RViz Anzeigen hinzufügen
Map → /map
TF → transforms
LaserScan → /scan
RobotModel → URDF

## Slide 63: G1 RViz Simulationsablauf
Sensor Data → SLAM → Map
Odometry → TF → Pose
Everything visualized in RViz

## Slide 64: Tanzen G1 simulation

## Slide 66: Aufgabe 3 Mujoco Simulation –go2
REPOSITORY:

## Slide 67: Mujoco Installation
Schritte 1: Clone Repository

## Slide 68: Install Required Software (Dependencies)

## Slide 69: Install Unitree SDK2 (Python Version)-Wenn bereits installiert, nicht erneut installieren.

## Slide 70: Common Mistake!!

## Slide 71: How To Fix Cyclone DDS (Simple Way)

## Slide 73: Check Robot Configuration

## Slide 74: Start the Simulator

## Slide 76: Run the Test Program (New Terminal)
Create an virtual environment usng this :
python3 –m venv venv
source /venv/bin /activate

## Slide 77: C++ scripts:
schritt1 : unitree C++ skd installtion :

## Slide 79: Schritt 2: Run test script

## Slide 80: MJ LAB SIMULATION

## Slide 81: Schritte 1:
Create an virtual environment usng this :
python3 –m venv venv
source /venv/bin /activate

## Slide 83: Schritte 3:Scripts:
.venv/bin/python -m mjlab.scripts.play Mjlab-Velocity-Flat-Unitree-G1 --viewer viser --num-envs 1 --device cpu --agent random
FOR TRAINING : .venv/bin/python -m mjlab.scripts.train Mjlab-Velocity-Flat-Unitree-G1 --env.scene.num-envs 8 --gpu-ids None