## Slide 1: Tag 1: Einführung und Entwicklungsumgebung​
Humanoid
Academy

## Slide 2: Zeitplan Tag 1
Mo 27.04.2026​
09.30 Doors open Registrierung​
10:00 – 11:30 Schulungsblock
11:30 – 11:45 Pause
11:45 – 12:30 Schulungsblock
12:30 – 13:30 Mittagessen​
13:30 – 15:15 Schulungsblock​
15:15 – 15:45 Pause​
15:45 – 17:00 Schulungsblock​

## Slide 3: Tagesziele
Überblick G1 Base/EDU
Safety
Remote Steuerung
G1 Programmierung
Verbindungsmethoden
Entwicklungsumgebung

## Slide 4: EF Robotics
Integrator
Distributor AMR, Reinigungsroboter, Humanoide
Über 450 Roboter Installationen
Eigenes Servicetechnikernetz

## Slide 5: Warum Humanoide
Universell einsetzbar
Skalierbar
EDU vs. Echteinsatz

## Slide 6: Überblick Unitree G1 ​
Gewicht​ | 35 kg​
Größe​ | 1270 mm​
Anzahl Freiheitsgrade​ | Up to 43​
Maximaler Gelenk-Drehmoment​ | 120 N.m​
Allgemein

## Slide 7: Safety
Sicherheitszonen
Not-Aus (Damping)
Laborbetrieb / CE

## Slide 8: Remote Steuerung
Bluetooth Verbindung
AP Mode
Wifi Mode

## Slide 9: Überblick Unitree G1 Edu​
Motoren

## Slide 10: Überblick Unitree G1 Edu​
Sensoren
3D Lidar (Livox)​
RGB-D Kamera (Realsense)​
IMU

## Slide 11
Überblick Unitree G1 Edu​
Hardware & Software
PC1​
Hauptplatine​
Unitree Explore App​
PC2 (NVIDIA)​
ROS2 Umgebung​
Externe Entwicklungeinheit (Raspi-Minilab)​

## Slide 12: G1 Programmierung​
ROS2 – High Level vs Low Level Programmierung​

## Slide 13: G1 Programmierung​
SDK Overview​

## Slide 14: G1 Programmierung​
FSM Codes​
ID | Name / Action | Typical use​
0 | Zero-Torque​ | Motors off – safe to handle legs.​
1 | Damp​ | Viscous damping only (soft) – default power-on.​
2 | Squat​ | Static low squat.​
3 | Sit​ | Dog-sit posture.​
4 | Stand-up​ | Firmware-defined stand, good after Damp.​
200 | Start | Balance controller & gait planner.​
702 | Lie-to-Stand​ | Get up from lying on the back.​
706 | Squat-to-Stand-up​ | Smooth rise from deep squat.​

## Slide 15
Verbindungsmethoden
Ethernet / AP​
IP Konfiguration​
Bei IPv4 Einstellungen für die Schnittstelle, manuelles DHCP wählen
Addresse 192.168.123.222​
Mask 255.255.255.0

## Slide 16: Verbindungsmethoden
Interface name

## Slide 17
Entwicklungsumgebung
Linux​
Raspi Minilab:​
Saubere Entwicklungsumgebung​
Remote Desktop Zugriff
IP: 10.34.0.118​
Datei Dropbox​
Alternative:​
Native Installation / Dual boot​
Virtuelle Maschine

## Slide 18
Entwicklungsumgebung
Linux​
Raspi Minilab:​
Saubere Entwicklungsumgebung​
Remote Desktop Zugriff​
IP: 10.34.0.118​
Datei Dropbox​
Benutzer: teilnehmer<#>
Passwort: academy0226

## Slide 19: Entwicklungsumgebung​
Updates & Basic Tools

## Slide 20: Entwicklungsumgebung​
Python 3.10

## Slide 21: Entwicklungsumgebung​
UV (Empfohlen)

## Slide 22: Entwicklungsumgebung​
Abhängigkeiten​
Unitree_sdk2_python

## Slide 23: Entwicklungsumgebung​
Abhängigkeiten​
CycloneDDS

## Slide 24: Entwicklungsumgebung​
Npm & codex (AI CLI) (OpenAI, Bezahlt)

## Slide 25: Entwicklungsumgebung​
Alternativ: Gemini-CLI (Google, Kostenlos)​

## Slide 26: Entwicklungsumgebung​
Akademie Repository​
https://github.com/EF-Robotics-Humanoid-Academy/ef_ws

## Slide 27
Directory for the akademie participants (sdk modules+ scritps)
Ahmed aufgabe

## Slide 28
Demos
Einführung Codex (Empfohlene Alternative: gemini-cli oder claude code)
Demo (Webseite erstellen mit codex)
Demo Skripte (Sprachaussage /Kopflichtsteuerung)

## Slide 29
Fazit
Überblick Unitree G1 Edu​
Programmierung​
Verbindungsmethoden​
Entwicklungsumgebung​
Demos

## Slide 30: Verbindungsmethoden
SSH (Secure Shell) Verbindung​
In ROS2 Umgebung programmieren: https://support.unitree.com/home/en/G1_developer/ros2_communication_routine​

## Slide 31: G1 Programmierung​
Sicherheitsanweisungen​:
https://support.unitree.com/home/en/G1_developer/quick_start​
Debugging:​
https://support.unitree.com/home/en/G1_developer/common_istakes_and_definitions

## Slide 32: Ziel des Tages
• Verständnis der G1 Systemarchitektur
• Verbindung und Steuerung einrichten
• Erste Interaktion mit dem Roboter
Ergebnis:
• Teilnehmer können Robot verbinden und steuern

## Slide 33: VUI Client
• Sprachsteuerung (Speech Interface)
• Headlight Steuerung
• Interaktion mit Roboter

## Slide 34: Codex Nutzung
• Code generieren
• Skripte schneller entwickeln
• Debugging unterstützen

## Slide 35: Aufgabe Tag 1
• Einfaches Script erstellen
• Verbindung testen (SSH)
• Roboteraktion ausführen