## Slide 1: Tag 1: Einführung und Entwicklungsumgebung​
Humanoid
Academy

## Slide 2: Zeitplan Tag 1

## Slide 3: Tagesziele
Einführung, Systemverständnis & erste Roboterinteraktion
Überblick Unitree G1 Base / EDU, Hardware und Systemarchitektur
Safety, Betriebsmodi und sichere Bedienung
Verbindung zum Roboter über App, Ethernet/AP und SSH
Entwicklungsumgebung mit Linux, Python, SDK2 und CycloneDDS
Grundlagen der DDS-Kommunikation (Publisher/Subscriber)
Roboterstatus auslesen: FSM, Gelenke, Odometrie und Batterie
Erste Interaktion über Sprache und Headlight-Steuerung
Einführung in AI-CLI/Codex zur Codegenerierung und zum Debugging
Aufgabe : Praxisziel: Roboter selbstständig verbinden, Status auslesen und erste eigene Interaktionen bzw. einfache Programme ausführen.

## Slide 4: EF Robotics
Integrator
Distributor AMR, Reinigungsroboter, Humanoide
Über 450 Roboter Installationen
Eigenes Servicetechnikernetz

## Slide 5: Warum Humanoide
Universell einsetzbar
Skalierbar
EDU vs. Echteinsatz

## Slide 6: Überblick Unitree G1 ​
Gewicht​ | 35 kg​
Größe​ | 1270 mm​
Anzahl Freiheitsgrade​ | Up to 43​
Maximaler Gelenk-Drehmoment​ | 120 N.m​
Allgemein

## Slide 7: Safety
Sicherheitszonen
Not-Aus (Damping)
Laborbetrieb / CE

## Slide 8: Überblick Unitree G1 Edu​
Motoren

## Slide 9: Überblick Unitree G1 Edu​
Sensoren
3D Lidar (Livox)​
RGB-D Kamera (Realsense)​
IMU

## Slide 10
Überblick Unitree G1 Edu​
Hardware & Software
PC1​
Hauptplatine​
Unitree Explore App​
PC2 (NVIDIA)​
ROS2 Umgebung​
Externe Entwicklungeinheit (Raspi-Minilab)​

## Slide 11: Remote Steuerung
Bluetooth Verbindung
AP Mode
Wifi Mode

## Slide 12: The Unitree phone app
Used for first-time bring-up, Wi-Fi/network configuration, and quick manual checks before you ever open a notebook.
Main view: current FSM/mode, battery %, connection status at a glance.
Connection: pair over the robot's own Wi-Fi AP, or join it on the wired subnet from slide 15 — confirm which before troubleshooting a “can't connect” error.

## Slide 13: Anschluss einer neuen Robotersteuerung

## Slide 14: G1 Programmierung​
ROS2 – High Level vs Low Level Programmierung​

## Slide 15: G1 Programmierung​
SDK Overview​

## Slide 16
Verbindungsmethoden
Ethernet / AP​
IP Konfiguration​
Bei IPv4 Einstellungen für die Schnittstelle, manuelles DHCP wählen
Addresse 192.168.123.222​
Mask 255.255.255.0

## Slide 17: G1 Programmierung​
FSM Codes​
ID | Name / Action | Typical use​
0 | Zero-Torque​ | Motors off – safe to handle legs.​
1 | Damp​ | Viscous damping only (soft) – default power-on.​
2 | Squat​ | Static low squat.​
3 | Sit​ | Dog-sit posture.​
4 | Stand-up​ | Firmware-defined stand, good after Damp.​
501 | Start | Balance controller & gait planner.​
702 | Lie-to-Stand​ | Get up from lying on the back.​
706 | Squat-to-Stand-up​ | Smooth rise from deep squat.​

## Slide 18: Verbindungsmethoden
Interface name

## Slide 19
Entwicklungsumgebung
Linux​
Raspi Minilab:​
Saubere Entwicklungsumgebung​
Remote Desktop Zugriff
IP: 10.34.0.118​
Datei Dropbox​
Alternative:​
Native Installation / Dual boot​
Virtuelle Maschine

## Slide 20
Entwicklungsumgebung
Linux​
Raspi Minilab:​
Saubere Entwicklungsumgebung​
Remote Desktop Zugriff​
IP: 10.34.0.118​
Datei Dropbox​
Benutzer: teilnehmer<#>
Passwort: academy0226

## Slide 21: Entwicklungsumgebung​
Updates & Basic Tools

## Slide 22: Entwicklungsumgebung​
Python 3.10

## Slide 23: Entwicklungsumgebung​
UV (Empfohlen)

## Slide 24: Entwicklungsumgebung​
Abhängigkeiten​
Unitree_sdk2_python

## Slide 25: Entwicklungsumgebung​
Abhängigkeiten​
CycloneDDS

## Slide 26: Entwicklungsumgebung​
Npm & codex (AI CLI) (OpenAI, Bezahlt)

## Slide 27: Entwicklungsumgebung​
Alternativ: Gemini-CLI (Google, Kostenlos)​

## Slide 28: G1 Programmierung​
Sicherheitsanweisungen​:
https://support.unitree.com/home/en/G1_developer/quick_start​
Debugging:​
https://support.unitree.com/home/en/G1_developer/common_istakes_and_definitions

## Slide 29: Entwicklungsumgebung​
Akademie Repository​
https://github.com/EF-Robotics-Humanoid-Academy/ef_ws

## Slide 30: Jupyter interactive Notebook:
http://10.34.0.206:8888

## Slide 31
Demos
Einführung Codex (Empfohlene Alternative: gemini-cli oder claude code)
Demo (Webseite erstellen mit codex)
Demo Skripte (Sprachaussage /Kopflichtsteuerung)

## Slide 32
Fazit
Überblick Unitree G1 Edu​
Programmierung​
Verbindungsmethoden​
Entwicklungsumgebung​
Demos

## Slide 33: Verbindungsmethoden
SSH (Secure Shell) Verbindung​
In ROS2 Umgebung programmieren: https://support.unitree.com/home/en/G1_developer/ros2_communication_routine​

## Slide 34: Ziel des Tages
• Verständnis der G1 Systemarchitektur
• Verbindung und Steuerung einrichten
• Erste Interaktion mit dem Roboter
Ergebnis:
• Teilnehmer können Robot verbinden und steuern

## Slide 35: VUI Client
• Sprachsteuerung (Speech Interface)
• Headlight Steuerung
• Interaktion mit Roboter

## Slide 36: Codex Nutzung
• Code generieren
• Skripte schneller entwickeln
• Debugging unterstützen

## Slide 37: Aufgabe 1
• Neues Jupyter notebook öffnen
• from sdk_client import Robot
rob = Robot(„eth0“)
rob.say(„…“)

## Slide 38: AI CLI Einführung
• codex / claude
• Benutzung vom resume option
Prompt engineering (Persona, context, beispiele)
Sub agents custom

## Slide 39: Aufgabe 2
• codex in jupyter lad öffnen
• codex über sdk modules lernen lassen
Ein skript mit codex erstellen um ein custom mode zu erstellen
  Modus Name aussprechen
  Lichtfarbe mit einem python Thread konstant zu halten (persistent_headlight_control.py als context für codex geben)

## Slide 40: Aufgabe 3
Custom Modus erstellen
  Sprachankündigung
  Lichtfarbe

## Slide 41: Aufgabe 4
Chat Modus erstellen
  Mikrophonzugriff
  Verknüpfung mit Sprachmodel

## Slide 42: Ergänzung: Steuerungsmöglichkeiten
• Physische Fernbedienung und definierte Bewegungs-/FSM-Modi
SDK/ROS2 für programmatische Steuerung
Unitree App als zusätzliche Bedienoberfläche
Auswahl der Methode abhängig von Training, Test und Entwicklung

## Slide 43: Ergänzung: G1 Hardware im Detail
Freiheitsgrade (DOF), Gelenke und Bewegungsbereiche als Grundlage der Programmierung
Aktuatoren und mechanische Grenzen bei Bewegungsplanung berücksichtigen
Sensorik, Recheneinheiten und Schnittstellen gemeinsam als System betrachten

## Slide 44: Ergänzung: ROS2 & DDS
• ROS2 als Kommunikations- und Software-Framework für Robotik
Topics / Publisher / Subscriber als zentrale Kommunikationsbausteine
DDS übernimmt die verteilte Datenkommunikation zwischen Teilnehmern
Schnittstellen- und Netzwerkname müssen zur Robot-Verbindung passen

## Slide 45: Ergänzung: Python-Workflow mit uv
Python-Umgebung reproduzierbar aufsetzen
uv für virtuelle Umgebung und Abhängigkeitsverwaltung verwenden
Unitree SDK2 Python und CycloneDDS als zentrale Abhängigkeiten
Kleine Tests zuerst lokal/Jupyter ausführen, danach am Roboter

## Slide 46: Ergänzung: Academy – Lernpfad
• Wissen → kurze Aufgabe → beobachtbares Ergebnis
Aufgaben schrittweise von Verbindung und Sprache bis zu Custom Modes erweitern
Jede Aufgabe enthält ein klares Ziel und ein überprüfbares Resultat
Lösungen/Beispielcode dienen anschließend zur Validierung und zum Debugging

## Slide 47: Ergänzung: Sicheres Testen & Beobachten
Vor Bewegungsbefehlen Robot-Zustand und Umgebung prüfen
Damping/Not-Aus und sichere Distanz jederzeit berücksichtigen
Bewegungen zunächst klein und kontrolliert testen
Ergebnis beobachten, protokollieren und erst danach komplexere Abläufe starten